## Slide 1
长上下文
企业知识助手如何扩容
从单机瓶颈到 Prefill / Decode 解耦集群
性能边界 · KV 内存 · 调度策略 · 集群运行
2026 年 10 月 18 日
1/24
Notes: Zhong et al., DistServe, OSDI 2024, pp.193–210. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin ; arXiv:2401.09670v3, 2024-06-06, §§2–7.
Martin Hickey, Taking vLLM Apart: A Practical Guide to Disaggregated Serving, 2026-09-29, vLLM v0.31.0+. https://vllm.ai/blog/2026-09-29-disaggregated-serving-guide

## Slide 2
先固定一个可验收的知识问答场景
维度 | 设计示例：企业知识助手 | 扩容时要保住什么
模型与精度 | Qwen2.5-7B-Instruct；BF16 权重 / KV | 答案质量、引用正确性与权限边界
请求长度 | 基线 8,192 输入 + 256 输出 token | 压力组：输入升至 32,000 token
复用与租户 | 16 个活跃会话；同租户 6,144 token 前缀 | 跨租户缓存隔离；热 / 冷请求分别统计
延迟目标 | p95 TTFT ≤ 2 s；p95 请求 TPOT ≤ 40 ms | 同时满足两项的请求比例 ≥ 95%
到达过程 | 基线 Poisson；另加阶跃与突发回放 | 从 0.2 req/s 扫到失稳，再退回容量边界
容量的分母是满足质量与延迟目标的请求；后续内存、网络和成本都沿用这组参数。
2/24
Notes: Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct config.json, retrieved 2026-10-18. https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct/raw/main/config.json
MLCommons Inference rules, retrieved 2026-10-18. https://docs.mlcommons.org/inference/ ; https://github.com/mlcommons/inference_policies/blob/master/inference_rules.adoc
设计示例参数：服务场景、SLO与16个活跃会话。32,000+256在config的32768窗口内。Poisson之外需要生产轨迹回放。

## Slide 3
请求走完五段链路，首 token 才能到达用户
接入与检索
认证 → 检索
文档与系统提示
排队与准入
检查 token 预算
分配租户与优先级
Prefill
批量读取 prompt
生成首 token 与KV
KV 交接
分配目标块
传输、完成通知
Decode
逐步生成 token
结束后释放引用
流式返回：逐 token → detokenize → SSE → 浏览器
同机服务省掉跨设备 KV 交接；解耦把它加入 TTFT 关键路径，并增加一处故障边界。
3/24
Notes: Zhong et al., DistServe, OSDI 2024, pp.193–210. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin ; arXiv:2401.09670v3, 2024-06-06, §§2–7.
Martin Hickey, Taking vLLM Apart: A Practical Guide to Disaggregated Serving, 2026-09-29, vLLM v0.31.0+. https://vllm.ai/blog/2026-09-29-disaggregated-serving-guide

## Slide 4
TTFT、TPOT 与 ITL 描述不同的等待
请求进入
首 token
第2个
第3个
最后 token
TTFT = t₁ − t₀
TPOT = (tₙ − t₁) / (n − 1)
指标 | 观测单位 | 容量判定中的作用
ITL | 相邻 token 到达间隔 | 发现输出卡顿；需定义 token 加权或请求加权
p95 | 请求指标的95分位 | 联合达标率需逐请求同时核对TTFT与TPOT
有效吞吐 | req/s 或 token/s；goodput 为达标 req/s | goodput = 完成请求速率 × 联合 SLO 达标比例
256 个输出 token、TTFT 2 s、TPOT 40 ms，对应单请求端到端延迟约 12.2 s。
4/24
Notes: Zhong et al., DistServe, OSDI 2024, pp.193–210. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin ; arXiv:2401.09670v3, 2024-06-06, §§2–7.
MLCommons Inference rules, retrieved 2026-10-18. https://docs.mlcommons.org/inference/ ; https://github.com/mlcommons/inference_policies/blob/master/inference_rules.adoc

## Slide 5
Prefill 吃计算，Decode 反复读取权重与历史 KV
Prefill · 一次处理多个 token
输入矩阵较大，权重读入被多个 token 摊薄。
长序列注意力工作随上下文增加；一次长 prefill 会延长共批 decode 的等待。
目标：压低首 token 执行时间与排队时间。
Decode · 每轮推进一个 token
每个活跃序列每轮生成一个 token。
小批次常受内存带宽约束；并发上升后 KV 读取、计算与通信都可能成为瓶颈。
目标：保持步间节奏，并利用批次摊薄权重读取。
调度器同时面对“长任务快速启动”和“短步持续推进”；拆池的收益来自解除这两类资源竞争。
5/24
Notes: Zhong et al., DistServe, OSDI 2024, pp.193–210. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin ; arXiv:2401.09670v3, 2024-06-06, §§2–7.
vLLM Optimization and Tuning, retrieved 2026-10-18. https://docs.vllm.ai/en/latest/configuration/optimization/

## Slide 6
KV 容量按 token 累积，不能只看模型参数量
M_KV = 2 × L × H_KV × d_head × b × T
Qwen2.5-7B 配置 | 取值 | BF16 KV 推导
层数 L / KV头数 H_KV | 28 / 4 | 2 × 28 × 4 × 128 × 2 B
头维度 / 每元素字节 | 3,584 ÷ 28 = 128 / 2 B | 57,344 B = 56 KiB / token
8,192 输入 / 256 输出 | 448 MiB / 最多14 MiB | 每会话上界 462 MiB
16 会话 / 无共享 | 16 × 462 MiB | 7.219 GiB KV；另计权重与运行时
GPU 内存预算
权重常驻
+ 活跃 KV
+ 激活 / 工作区
+ CUDA Graph
+ 分配与安全余量
示例可用 KV 池为24 GiB时：8,192+256最多容纳53会话；32,000+256最多13会话。
6/24
Notes: Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct config.json, retrieved 2026-10-18. https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct/raw/main/config.json
Kwon et al., Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention, SOSP 2023. https://arxiv.org/abs/2309.06180
KV公式适用于全注意力GQA且不含分配、对齐和分页尾块开销。32000+256乘56KiB=1764MiB，floor(24576/1764)=13。

## Slide 7
共享前缀把重复计算与重复 KV 变成一份
16个会话 · 每个8,192输入 + 256输出 · 同租户完整前缀6,144 token
无复用
7.219 GiB
共享前缀
2.297 GiB
共享 336 MiB + 16 × 私有126 MiB = 2.297 GiB
token 顺序、模型版本、LoRA 与盐一致
完整块复用；引用计数归零才可回收
知识片段放在稳定前缀中才产生复用；把每次变化的检索结果插到前部，会使后续缓存键一起变化。
7/24
Notes: vLLM Automatic Prefix Caching design, retrieved 2026-10-18. https://github.com/vllm-project/vllm/blob/main/docs/design/prefix_caching.md
Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct config.json, retrieved 2026-10-18. https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct/raw/main/config.json
算例：6144*56KiB=336MiB；(2048+256)*56KiB=126MiB；16会话总2352MiB。共享成立需相同模型/前缀/权限域。

## Slide 8
PagedAttention 用块表连接逻辑序列和物理 KV
逻辑视图：示意块大小4 token
物理块池：地址可以不连续
请求 A
2
7
4
请求 B
2
7
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
块2和块7由A/B共享；各自追加到块4与块9。
引用计数管理共享块；写入已共享的尾块时复制。
分页减少连续预留与外部碎片；最后一个块仍可能有内部碎片，容量模型必须计入尾块。
8/24
Notes: Kwon et al., Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention, SOSP 2023. https://arxiv.org/abs/2309.06180
vLLM Automatic Prefix Caching design, retrieved 2026-10-18. https://github.com/vllm-project/vllm/blob/main/docs/design/prefix_caching.md

## Slide 9
连续批处理提高利用率，长 prefill 仍会阻塞短步
同一GPU上的迭代示意（宽度表示相对执行时长）
只处理 Decode
D
D
D
D
D
D
D
D
加入长 Prefill
D
P：长输入
D
D
D
新请求不必等整批结束；完成的序列退出，等待序列进入。
当长 prefill 占据一次迭代，其间已有输出流暂停，ITL尾部拉长。
将活跃序列数、每轮 token 预算和输入长度一起观察，才能区分计算饱和、队列积压与 KV 不足。
9/24
Notes: Zhong et al., DistServe, OSDI 2024, pp.193–210. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin ; arXiv:2401.09670v3, 2024-06-06, §§2–7.
Kwon et al., Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention, SOSP 2023. https://arxiv.org/abs/2309.06180

## Slide 10
Chunked Prefill 把长输入拆进 Decode 的剩余预算
设计示例：每轮token预算 B=2,048；32个Decode序列先占32
先排 Decode
32 token
计算余量
2,048 − 32
放入 Prefill
最多2,016 token
下一轮继续
8,192输入约5轮
预算较小
单轮 prefill 较短，输出卡顿减轻；输入分更多轮完成。
预算较大
首 token 可更快完成；共批 decode 的迭代时长上升。
从冷缓存、长输入和突发流量回放中选择预算；以联合 SLO 达标率检验，避免只优化平均 token/s。
10/24
Notes: vLLM Optimization and Tuning, retrieved 2026-10-18. https://docs.vllm.ai/en/latest/configuration/optimization/

## Slide 11
准入控制提前约束未来 KV，而非等到 OOM
入口门槛 | 预算 / 状态 | 动作与隔离边界
请求级 | 输入token + max_output ≤ 上限 | 超长请求转异步摘要或拒绝；显式返回原因
租户级 | 并发、排队token、缓存盐 | 交互请求与离线任务分队列；防止共享缓存跨权域
实例级 | 空闲KV块 − 已预留增长空间 | 先预留增长额度；内存不足时停止接入新会话
队列级 | 等待时间 + 预计执行 > deadline | 及时拒绝或降级；取消后释放块与租约
调度级 | 优先级 + aging + 每租户权重 | 保障交互响应，同时给长期等待任务推进机会
内存抢占触发重算会同时放大计算与延迟压力；准入预算应覆盖输入、输出增长及传输驻留。
11/24
Notes: vLLM Automatic Prefix Caching design, retrieved 2026-10-18. https://github.com/vllm-project/vllm/blob/main/docs/design/prefix_caching.md
vLLM Optimization and Tuning, retrieved 2026-10-18. https://docs.vllm.ai/en/latest/configuration/optimization/
准入与租户调度为工程设计建议，具体阈值由服务示例的压力测试确定。

## Slide 12
公开实验：ITL 尾部变平，TTFT 却超过目标
Chart: 到达率 / req·s⁻¹
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0
同机 p99 | 22.96 | 168.65 | 181.57 | 184.96 | 189.91 | 195.13 | 201.78 | 219.78 | 263.35
解耦 p99 | 24.78 | 29.35 | 29.48 | 36.65 | 43.96 | 50.35 | 51.78 | 49.3 | 49.43
Qwen2.5-7B-Instruct
2×L40S 48 GB；无NVLink
约8K输入 / 256输出
每档100次Poisson到达
前缀缓存关闭
同机：单进程DP=2
解耦：1P+1D，NIXL
0.2 req/s 的中位TTFT
同机0.7 s → 解耦2.2 s
约470 MB KV传输耗时1.3 s
双 L40S 未支持 GPU P2P；解耦先解决了输出卡顿，传输完成检测与拷贝路径仍支配首 token。
12/24
Notes: Martin Hickey, Taking vLLM Apart: A Practical Guide to Disaggregated Serving, 2026-09-29, vLLM v0.31.0+. https://vllm.ai/blog/2026-09-29-disaggregated-serving-guide
原图坐标反算误差约±0.07ms。原文精确注释：0.4req/s同机169ms、P/D29ms；2req/s同机263ms。DP=2基线存在rank相互等待，独立副本负载均衡是进一步对照项。

## Slide 13
TP / PP / DP / EP 解决不同的扩容约束
方式 | 拆分对象 | 主要收益 | 主要代价 | 本场景起点
TP | 单层张量 / 算子 | 分摊权重与计算 | 每层集合通信；要求高带宽 | 模型能单卡时先测TP=1
PP | 模型层 / 流水阶段 | 跨卡容纳大模型 | 流水气泡；阶段间等待 | 模型跨节点时考虑
DP | 完整模型副本 | 请求水平扩容 | 重复权重；缓存分散 | 单卡可装下时增副本
EP | MoE专家 | 专家权重分布 | token All-to-All；负载不均 | Qwen2.5-7B为稠密模型
组合 | TP×PP后再复制 | 适配容量与服务流量 | 运维和路由状态增多 | P池与D池分别寻找配置
先满足单实例显存与时延，再复制实例扩吞吐；跨节点 TP 的通信成本必须与拆池传输一起测。
13/24
Notes: vLLM Parallelism and Scaling, retrieved 2026-10-18. https://github.com/vllm-project/vllm/blob/main/docs/serving/parallelism_scaling.md
vLLM Optimization and Tuning, retrieved 2026-10-18. https://docs.vllm.ai/en/latest/configuration/optimization/

## Slide 14
P/D 解耦将调度、KV 交接与输出流组成闭环
网关 / 认证
请求与取消
路由与准入
预算与截止时间
Prefill 资源池
P₁ P₂ …
Decode 资源池
D₁ D₂ …
KV目录与租约
块地址 / 版本 / 完成态
持久文档 / 检索
权限过滤后的上下文
流式 token / 结束 / 取消确认
计算路径、KV数据路径、取消与租约控制路径分别限流；Decoder接管成功后才释放源端驻留。
14/24
Notes: Zhong et al., DistServe, OSDI 2024, pp.193–210. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin ; arXiv:2401.09670v3, 2024-06-06, §§2–7.
Martin Hickey, Taking vLLM Apart: A Practical Guide to Disaggregated Serving, 2026-09-29, vLLM v0.31.0+. https://vllm.ai/blog/2026-09-29-disaggregated-serving-guide

## Slide 15
网络线速给出下界，交接开销决定真实 TTFT
Chart: 输入 token
| 8192 | 16000 | 24000 | 32000
100 Gb/s | 37.581 | 73.4003 | 110.1005 | 146.8006
200 Gb/s | 18.7905 | 36.7002 | 55.0502 | 73.4003
400 Gb/s | 9.3952 | 18.3501 | 27.5251 | 36.7002
8,192 token → 448 MiB
100 Gb/s：37.6 ms
200 Gb/s：18.8 ms
400 Gb/s：9.4 ms
T交接 = 分配 + 协议 +
拷贝 + 完成检测 + 排队
公式按100%线速、无争用计算；实测要包含GPU↔NIC路径、主机中转、块布局变换和并发传输。
15/24
Notes: Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct config.json, retrieved 2026-10-18. https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct/raw/main/config.json
Martin Hickey, Taking vLLM Apart: A Practical Guide to Disaggregated Serving, 2026-09-29, vLLM v0.31.0+. https://vllm.ai/blog/2026-09-29-disaggregated-serving-guide
理想下界B/(Gbps×10^9/8)，二进制MiB与十进制Gbps明确区分。曲线为按56KiB/token计算的理想下界。

## Slide 16
路由在缓存命中与队列等待之间做显式权衡
首 token 前主要开销：排队 + 未命中 Prefill + KV 交接
候选实例（示例） | 缓存命中 | 排队 / 执行 / 交接 | 首 token预计
A：会话亲和 | 6,144 token | 0.80 + 0.20 + 0.02 s | 1.02 s
B：空闲副本 | 0 token | 0.05 + 0.65 + 0.02 s | 0.72 s
路由动作 | 选B并更新会话位置 | 携带相同token IDs、模型和模板版本 | 优先满足deadline
会话状态：conversation_id → 模型版本 → token前缀哈希 → KV位置 / 租约
多轮回传 KV 时必须保持聊天模板与实际 token 前缀一致；删除历史推理片段会破坏缓存语义。
16/24
Notes: vLLM Automatic Prefix Caching design, retrieved 2026-10-18. https://github.com/vllm-project/vllm/blob/main/docs/design/prefix_caching.md
Martin Hickey, Taking vLLM Apart: A Practical Guide to Disaggregated Serving, 2026-09-29, vLLM v0.31.0+. https://vllm.ai/blog/2026-09-29-disaggregated-serving-guide
表格耗时为路由决策算例，非实测。对应预计TTFT求和；跨会话前缀复用另受权限盐约束。

## Slide 17
资源池按瓶颈独立扩展，拓扑优先级进入调度
节点 1 · 同机高速互联
P分片
同层KV生产
D分片
同层KV消费
对应层KV留在本节点；PP激活跨节点
节点 2 · 同机高速互联
P分片
同层KV生产
D分片
同层KV消费
对应层KV留在本节点；PP激活跨节点
跨节点网络：测量端到端有效带宽与拥塞。
DistServe在25Gb/s跨节点测试床将对应阶段P/D配对到同节点；拓扑约束改变最优并行组合。
17/24
Notes: Zhong et al., DistServe, OSDI 2024, pp.193–210. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin ; arXiv:2401.09670v3, 2024-06-06, §§2–7.
vLLM Parallelism and Scaling, retrieved 2026-10-18. https://github.com/vllm-project/vllm/blob/main/docs/serving/parallelism_scaling.md
DistServe低node-affinity放置示意。实际系统需检查TP度差异与KV布局兼容。

## Slide 18
公开结果的比较单元必须固定模型、负载和 SLO
DistServe 2024 | vLLM基线 | DistServe | 条件
代码补全 / OPT-66B | 1.0×请求率 | 5.7×请求率 | HumanEval；TTFT125ms / TPOT200ms
文档摘要 / OPT-66B | 1.0×请求率 | 4.3×请求率 | LongBench；TTFT15s / TPOT150ms
统一口径 | 每GPU达标请求率 | 目标达标率90% | FP16；A100-80GB；Poisson到达
MLPerf Server：带延迟约束的随机到达
MLPerf Offline：批量到达，优化总吞吐
采购复测锁定：模型/精度/准确率门槛
输入输出分布/硬件数/场景/计量单位
长上下文助手应重放自己的8K/32K分布；DistServe摘要输入受OPT窗口约束，被截到2,048 token。
18/24
Notes: Zhong et al., DistServe, OSDI 2024, pp.193–210. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin ; arXiv:2401.09670v3, 2024-06-06, §§2–7.
MLCommons Inference rules, retrieved 2026-10-18. https://docs.mlcommons.org/inference/ ; https://github.com/mlcommons/inference_policies/blob/master/inference_rules.adoc
DistServe §6.1–6.2；4节点共32 A100-80GB，节点内NVLink、跨节点25Gbps。倍率为各自工作负载相对vLLM最大per-GPU请求率；代码补全TTFT125ms/TPOT200ms，摘要TTFT15s/TPOT150ms。MLPerf Server与Offline的负载生成和时延约束采用规则文档定义。

## Slide 19
失败恢复先保护流式语义，再选择重算或重试
请求异常
首 token 前
KV传输失败 → 检查剩余deadline
有余量：重算或换副本；无余量：及时结束
已经开始流式输出
记录已输出位置与请求ID
重新生成需显式新响应，避免拼接不一致文本
客户端取消 / 超时
终止计算 → 取消传输 → 释放引用
租约兜底清理；回收事件纳入追踪
重试共享总预算并加入退避与抖动；Decode故障同时影响多个Prefill源时，限流可阻断重试风暴。
19/24
Notes: Martin Hickey, Taking vLLM Apart: A Practical Guide to Disaggregated Serving, 2026-09-29, vLLM v0.31.0+. https://vllm.ai/blog/2026-09-29-disaggregated-serving-guide
Zhong et al., DistServe, OSDI 2024, pp.193–210. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin ; arXiv:2401.09670v3, 2024-06-06, §§2–7.

## Slide 20
把端到端 SLO 拆到队列、计算、传输与回收
层级 | 核心指标 | 联动诊断
用户边界 | TTFT / 请求TPOT / ITL / 联合达标率 | 按输入长度、租户、热冷缓存分桶
调度 | 等待请求、队列token、抢占次数 | 排队升高且GPU未满：查准入或通信阻塞
GPU / KV | 活跃序列、KV占用、前缀命中token | 高抢占 + 低命中：查增长预留和缓存抖动
传输 | 字节、时长、失败、驻留 | 分离有效带宽与通知/排队时间
回收 | 取消耗时、泄漏块、重算请求 | 超时后仍占块会造成持续容量下降
trace_id：接入 → 检索 → 排队 → prefill → transfer → decode → 结束/回收
指标分位数描述分布，trace解释个案；直方图桶应覆盖2s与40ms目标附近，避免聚合掩盖长尾。
20/24
Notes: vLLM Production Metrics, retrieved 2026-10-18. https://github.com/vllm-project/vllm/blob/main/docs/usage/metrics.md
Martin Hickey, Taking vLLM Apart: A Practical Guide to Disaggregated Serving, 2026-09-29, vLLM v0.31.0+. https://vllm.ai/blog/2026-09-29-disaggregated-serving-guide

## Slide 21
容量边界对上下文长度与利用率都高度敏感
输入token | 每会话KV上界 | 24GiB KV池上限
8,192 | 462 MiB | 53
16,000 | 889 MiB | 27
24,000 | 1,326.5 MiB | 18
32,000 | 1,764 MiB | 13
Chart: 利用率 ρ
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95
M/D/1 理论 | 1.125 | 1.3333 | 1.75 | 2.1667 | 3 | 3.8333 | 5.5 | 10.5
输出固定256 token；BF16 KV；
未计尾块、碎片与安全余量。
理论ρ从0.8升至0.95，平均响应从3倍升至10.5倍服务时间；扩容阈值应留在排队曲线拐点前。
21/24
Notes: Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct config.json, retrieved 2026-10-18. https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct/raw/main/config.json
Zhong et al., DistServe, OSDI 2024, pp.193–210. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin ; arXiv:2401.09670v3, 2024-06-06, §§2–7.
表格按(T+256)*56KiB；M/D/1假定Poisson到达、固定服务时长、FCFS单服务台，ρ<1。纵轴为理论平均响应时间除以固定服务时间。

## Slide 22
成本除以有效工作量，重试和闲置才会显形
每千个达标请求成本 = 1,000 × 每小时总成本 / (3,600 × goodput)
设计算例（成本单位CU） | 同机副本 | P/D池
GPU + CPU/网络每小时费用 | 2×1 + 0.2 = 2.2 CU | 2×1 + 0.4 = 2.4 CU
完成请求速率 / 联合达标比例 | 1.0 req/s / 80% | 1.0 req/s / 95%
有效请求速率 | 0.80 req/s | 0.95 req/s
每千个达标请求成本 | 0.764 CU | 0.702 CU
与同机成本相等所需达标率 | 80% | 87.3%（相同完成速率）
若解耦达标率低于87.3%，这组算例的额外运行费用尚未被有效产出抵消；成本门槛应进入压测。
22/24
Notes: Zhong et al., DistServe, OSDI 2024, pp.193–210. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin ; arXiv:2401.09670v3, 2024-06-06, §§2–7.
CU费用、完成速率与达标率均为成本算例的假设参数。2.2/2880*1000=.763889；2.4/3420*1000=.701754；盈亏平衡达标率=0.8*2.4/2.2=.872727。

## Slide 23
上线用相同流量回放逐步验证，并保留同机回退池
01 正确性
冻结模型、tokenizer与聊天模板。
冷/热缓存输出对齐；检查跨租户隔离、引用与取消语义。
02 性能边界
同GPU预算对照
独立副本与P/D。
扫描长度与到达率、
前缀命中和突发；
测量联合达标率。
03 故障演练
注入慢链路、进程退出与租约过期。
确认重试受控，
故障后KV块已回收，
输出没有重复拼接。
04 灰度与回退
从小流量逐档放量。
达标率或错误率越线，
立即切回同机池；
保留完整链路追踪。
设计示例放量门槛：每档至少覆盖一个业务高峰；联合SLO≥95%，并核对正确性与每千达标请求成本。
23/24
Notes: MLCommons Inference rules, retrieved 2026-10-18. https://docs.mlcommons.org/inference/ ; https://github.com/mlcommons/inference_policies/blob/master/inference_rules.adoc
Martin Hickey, Taking vLLM Apart: A Practical Guide to Disaggregated Serving, 2026-09-29, vLLM v0.31.0+. https://vllm.ai/blog/2026-09-29-disaggregated-serving-guide
阶段与门槛为本服务场景的工程上线建议。实际回放需保留到达时间及输入输出联合分布，区分预热与冷启动。

## Slide 24
先消除浪费，再用解耦隔离确证的阶段干扰
测到的主瓶颈 | 优先动作 | 转向下一步的证据
模型或KV放不下 | 量化/模型并行/长度与并发预算 | 保留质量目标后，内存与延迟稳定
重复前缀计算多 | 前缀缓存 + 版本/权限一致的路由 | 命中token上升，排队与prefill耗时下降
长prefill使输出卡顿 | 先调chunked-prefill；同预算对照P/D | 真实KV交接开销小于TTFT余量
到达量超过单实例容量 | 复制实例；P与D按各自队列扩池 | 联合SLO与单位有效成本同时改善
架构选择的三条硬边界
显存容纳完整活跃状态 · 网络交接落在TTFT预算内 · 有效吞吐足以覆盖运营成本
24/24
Notes: Zhong et al., DistServe, OSDI 2024, pp.193–210. https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin ; arXiv:2401.09670v3, 2024-06-06, §§2–7.
Martin Hickey, Taking vLLM Apart: A Practical Guide to Disaggregated Serving, 2026-09-29, vLLM v0.31.0+. https://vllm.ai/blog/2026-09-29-disaggregated-serving-guide
Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct config.json, retrieved 2026-10-18. https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct/raw/main/config.json