## Slide 1
Chart: 
| 32k | 64k | 128k
TP=2 | 0 | 0 | 0
TP=4 | 13 | 6 | 3
TP=8 | 40 | 20 | 10
Chart: 
| 显存预算
权重 | 130.3852
运行预留 | 32
KV 缓存 | 135.6381
容量：128k 上下文把显存并发压至 3 路
长上下文推理集群：容量、排队与能耗如何共同决定部署方案 · SKILL应用测试
1/5
一副本 = 4 × H100 SXM；BF16 权重预算 140 GB
GiB / 副本
可同时驻留的完整序列数
KV 随总长度线性增长
2 × 80 层 × 8 KV 头 × 128 维
× 2 byte = 320 KiB / token
32k / 64k / 128k
每序列占 10 / 20 / 40 GiB
接纳规则直接绑定显存
可用 KV = 4 × 80 GB − 140 GB
− 4 × 8 GiB = 135.6 GiB
并发上限 = floor(135.6 / 40)
128k：3 路；留存余量 15.6 GiB
部署含义：先按“输入 + 最大输出”预留 KV；TP=4 的 128k 请求每副本最多接纳 3 路。
Notes: 公开规格：Meta Llama 3.1 70B 架构 dim=8192,n_layers=80,n_heads=64,n_kv_heads=8，head_dim=128。https://github.com/meta-llama/llama-models/blob/main/models/sku_list.py
NVIDIA H100 SXM：80GB HBM，最高700W。https://www.nvidia.com/en-us/data-center/h100/
工程假设：140×10^9 byte权重预算，每GPU预留8GiB供运行时/临时激活；按GPU显存标称80×10^9 byte计算。1GiB=2^30 byte；k=1024，序列长度含输入与最大输出，KV均匀按TP分片，无前缀共享。实际框架的块对齐、碎片和显存实测值应替换预算。TP=2的剩余KV为2.63GiB，无法接纳一条32k序列；TP=8为401.66GiB。并发矩阵= floor((N×80e9−140e9−N×8×2^30)/(L×327680))。

## Slide 2
Chart: 
| 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.26
3 副本 | 0 | 8.0915 | 20.3962 | 43.8186 | 127.8089
4 副本 | 0 | 0 | 0 | 3.6971 | 10.8646
5 副本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
排队：85% 占用率已把尾部等待放大
128k 固定长度规划情景：每副本 3 个服务槽；平均驻留 32 s；到达率 λ = 0.24 请求/s
2/5
队列等待 p95（秒）随流量陡升
横轴：到达率（请求/s） · 目标：队列等待 p95 ≤ 10 s
扩容应在排队拐点之前
副本 / GPU | 占用率 | 等待 p95
3 / 12 | 85.3% | 58.5 s
4 / 16 | 64.0% | 5.9 s
5 / 20 | 51.2% | 0.0 s
M/M/c：c = 3r；ρ = λ × 32 / c
P(Wq>t)=C·exp[−(c/32−λ)t]
Wq95=max[0,ln(C/0.05)/(c/32−λ)]
C 为 Erlang C 等待概率。
Poisson 到达；指数服务；FCFS。
32 s 驻留须用并发回放校准。
4 副本把占用率降至 64%，p95 等待降至 5.9 s；流量 +20% 时应重算接纳与副本数。
Notes: M/M/c工程筛选模型：Poisson到达、FCFS、c个独立指数服务槽，均值32s；各副本3槽，服务时长已包含三路并发下的完整请求驻留。该32s是规划假设，需以固定128k与真实输出长度回放校准；连续批处理的槽间干扰和突发流量通过回放修正。
Erlang C：a=λS，ρ=a/c，C=[a^c/(c!(1−ρ))]/[Σ(k=0..c−1)a^k/k! + a^c/(c!(1−ρ))]。Wq是进入服务前的等待，不是TTFT或端到端延迟。
λ=.24,S=32：[{"replicas": 3, "rho": 0.8533333333333333, "C": 0.5587626177695812, "q95": 58.513981148669394, "power_kw": 11.078399999999998, "energy_kwh_1k": 12.822222222222221}, {"replicas": 4, "rho": 0.64, "C": 0.11031005291819487, "q95": 5.861274505745056, "power_kw": 12.5184, "energy_kwh_1k": 14.488888888888889}, {"replicas": 5, "rho": 0.512, "C": 0.013788980561003559, "q95": 0, "power_kw": 13.9584, "energy_kwh_1k": 16.155555555555555}]

## Slide 3
架构：拆分预填充前，先算 KV 搬运时间
DistServe（OSDI 2024）分离 Prefill / Decode，以减少阶段干扰；新成本是 KV 传输与额外权重副本
3/5
路由、接纳与两阶段资源池
接纳 / 路由
按长度分池；预留最大 KV
Prefill 池
分块预填充；缓存公共前缀
Decode 池
维持 TPOT；按 KV 余量接纳
KV 传输：Prefill 完成后进入 Decode 池
一次完整 KV 搬运的时间（秒）
总长度 | 100 Gb/s | 200 Gb/s | 400 Gb/s
32k | 1.23 | 0.61 | 0.31
64k | 2.45 | 1.23 | 0.61
128k | 4.91 | 2.45 | 1.23
T = KV字节 / (带宽 ÷ 8 × 70%)
128k：42.95 GB / 35 GB/s = 1.23 s
λ = 0.24 时平均搬运 82.5 Gb/s；
2 倍突发需 164.9 Gb/s 有效吞吐。
若 TTFT 预算为 2 s，400 Gb/s 搬运已占 1.23 s；先测阶段干扰，再决定拆分与缓存复用。
Notes: DistServe机制与公开论文：https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin ，2024。研究分离预填充与解码、联合优化阶段资源与并行策略，并按带宽放置，避免互相干扰。
vLLM前缀缓存复用已处理的相同前缀KV，减少prompt重复计算：https://docs.vllm.ai/en/latest/features/automatic_prefix_caching/ 。
传输模型假设一次完整KV全量跨池、带宽利用率70%、无重叠隐藏；总长度128k的完整KV=131072×327680=42949672960 byte。100/200/400Gb/s分别乘1e9/8×0.7得到有效byte/s。平均流量=KV×0.24×8/1e9=82.463Gb/s，二倍突发164.927。400Gb/s的70%有效带宽为280Gb/s；200Gb/s的140Gb/s无法覆盖该突发。实际P/D实现若按TP分片多链路或KV重用，应替换对应链路汇聚带宽与传输字节。

## Slide 4
Chart: 
| 3 副本 | 4 副本 | 5 副本
GPU 底耗 | 1.8 | 2.4 | 3
GPU 动态 | 5.632 | 5.632 | 5.632
主机 | 1.8 | 2.4 | 3
设施附加 | 1.8464 | 2.0864 | 2.3264
Chart: 
| GPU 底耗 | GPU 动态 | 主机 | 设施附加
功率 | 2.4 | 5.632 | 2.4 | 2.0864
能耗：16 张卡落在延迟与电力交集
同一到达率 0.24 请求/s；功率随占用线性变化；GPU 150–700 W、主机 0.6 kW/副本、PUE = 1.20（假设）
4/5
副本越多，闲置与主机底耗越高
设施侧功率（kW） · 电力上限 13 kW
4 副本：电力构成
12.52 kW
14.49 kWh / 千请求
P = 1.2 × r × [4 × (0.15 + 0.55ρ) + 0.6] kW；每千请求用电 E = P / (3.6λ)。
3 副本超出等待 SLO；5 副本需 13.96 kW；4 副本在本情景满足 10 s 等待与 13 kW 电力约束。
Notes: NVIDIA H100 SXM公开规格给出最高700W可配置TDP：https://www.nvidia.com/en-us/data-center/h100/ 。该值用于模型上界。规划假设：GPU闲置0.15kW，动态增量0.55×ρ，主机0.6kW/4GPU副本，设施PUE1.2。功率模型假设ρ可代理GPU占用，生产回放必须用电表或遥测拟合P(ρ)。固定λ，全部稳定完成且无重试，所以E=P/(3.6λ) kWh/千请求。3/4/5副本功率为11.0784/12.5184/13.9584kW；能耗为12.8222/14.4889/16.1556 kWh/千请求。
4副本构成为GPU底耗2.4、GPU动态5.632、主机2.4、设施附加2.0864kW。排队增长使SLO失败请求增多；实际业务应以达标请求数计算有用能耗。

## Slide 5
Chart: 
| 11.078399999999998
3 副本 | 85.3333
4 副本 | 64
5 副本 | 51.2
部署：以 4 副本起步，把容错预算单列
容量、等待与功率共用同一输入：128k、3 槽/副本、32 s 驻留、0.24 请求/s；气泡面积代表服务槽数
5/5
占用率—功率决策平面
纵轴：槽占用率（%） · 横轴：设施功率（kW）
上线闸门：回放与容错一起过
方案 | GPU | 等待 p95 | 功率/kW | 判断
3 副本 | 12 | 58.5 s | 11.08 | 等待超标
4 副本 | 16 | 5.9 s | 12.52 | 正常推荐
5 副本 | 20 | 0.0 s | 13.96 | 电力超标
① 按 32k / 64k / 128k 分桶回放，核对
TTFT、TPOT、KV 峰值与达标吞吐。
② N−1 需 5 副本、约 14 kW 电力预算。
③ +20% 流量使 4 副本等待 20.6 s、
功率 13.87 kW；13 kW 下限流 0.256/s。
决策顺序：长度预算决定槽数；回放校准驻留时间；排队选副本；最后同时校验功率与 N−1。
Notes: 统一工程算例采用前四页的公开结构参数与规划假设。目标为队列等待p95≤10秒与设施功率≤13kW。四副本共有12槽，rho=.64，P=12.5184kW。三副本9槽、rho=.853333，p95较高；五副本15槽、rho=.512，功率13.9584kW。N−1保障需要五副本，使丢失一副本后剩四副本继续满足相同输入的等待约束。电力预算需涵盖五副本运行，约14kW；真实峰值预算应再按机柜供电与实测峰值规划。
请求长度含输入与输出，调短上下文会改变业务质量与服务时长，因此需重新回放。气泡图纵轴为服务槽占用率ρ，表格给出相应的队列等待p95。四副本功率约束的接纳率上限为0.257102/s，等待p95=10s的阈值约0.25685/s；同时满足两约束时，取0.256/s作为三位小数的保守接纳设置。