## Slide 1
全球化石发电微降，风光扩张与需求降速共同促成拐点
全球年度增量（TWh；2025 为估计值）
Chart: 
| 2024需求 | 2024清洁 | 2025需求 | 2025清洁
需求 | 1264.89 | 0 | 849.14 | 0
光伏 | 0 | 478.51 | 0 | 635.52
风电 | 0 | 190.32 | 0 | 205.01
核电 | 0 | 79.37 | 0 | 35.03
水电等 | 0 | 213.33 | 0 | 11.38
2025：清洁增量覆盖需求的 104.5%
全球增量（TWh） | 2024 | 2025
需求 | +1,265 | +849
清洁发电 | +962 | +887
化石发电 | +303 | −38
清洁发电增量同比少了 75 TWh；需求增量减少 416 TWh，供需差额因此跨过零点。
风光合计新增 841 TWh，
覆盖需求增量的 99.0%。
光伏 +636 TWh
贡献清洁发电增量的 71.7%
煤电 −63，气电 +36 TWh
煤电下降被气电增长部分抵消
2025 年化石发电 −0.21%
全球年发电量仍有 57.4% 来自化石
1/5
Notes: 全球清洁增量886.94，需求849.14，化石−37.80；2024分别961.53、1264.89、303.36。世界跨境净进口为零。光伏占清洁增量635.52/886.94；风光覆盖需求840.53/849.14。
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/2025-in-review/
数据：Ember, Global Electricity Review 2026（2026-04-21），固定报告CSV。
https://ember-energy.org/app/uploads/2026/04/Global-Electricity-Review-2026-%E2%80%93-Report-dataset.csv
方法：https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
2025数据为按月度数据估计的毛发电量；清洁=可再生能源+核电；需求=毛发电量+净进口；年度变化单位TWh。来源中的两位小数用于计算，显示值按四舍五入取整。

## Slide 2
中印跨过替代门槛，美欧仍由化石发电填补缺口
2025 增量占 2024 需求的比例（%）
纵轴：清洁发电＋净进口；横轴：需求
Chart: 
| -1 | 6
替代门槛 y=x | -1 | 6
中国 | 5.5504
印度 | 4.9277
美国 | 2.436
欧盟 | -0.14452
巴西 | -0.15846
日本 | 1.8015
澳大利亚 | 4.1897
主要系统增量分解（TWh）
地区 | 需求 | 清洁 | 进口 | 化石
中国 | +503 | +561 | −2 | −56
印度 | +49 | +97 | +4 | −52
美国 | +131 | +105 | +2 | +24
欧盟 | +14 | +6 | −10 | +18
中印合计减少化石发电 108 TWh；
美欧合计增加 41 TWh。
对角线上方出现净替代，差距由清洁、
需求和跨境电力的变化共同决定。
电量平衡：Δ化石 = Δ需求 − Δ清洁 − Δ净进口；净进口增加为正，净出口增加为负。
2/5
Notes: 散点x=需求年度增量/2024需求×100；y=(清洁增量+净进口增量)/2024需求×100；y−x=−化石增量/2024需求×100。中国、印度、美国、欧盟、巴西、日本、澳大利亚。源数据与计算保留两位小数；正文取整，因此分项可能相差1 TWh。
数据：Ember, Global Electricity Review 2026（2026-04-21），固定报告CSV。
https://ember-energy.org/app/uploads/2026/04/Global-Electricity-Review-2026-%E2%80%93-Report-dataset.csv
方法：https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
2025数据为按月度数据估计的毛发电量；清洁=可再生能源+核电；需求=毛发电量+净进口；年度变化单位TWh。来源中的两位小数用于计算，显示值按四舍五入取整。

## Slide 3
中国靠风光规模跨线，印度同时获得需求降速与水电助力
中国：年度电量增量（TWh）
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
需求 | 757.99 | 315.74 | 603.61 | 630.51 | 502.67
清洁 | 305.09 | 232.14 | 240.5 | 520.74 | 561.38
印度：年度电量增量（TWh）
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
需求 | 115.37 | 124.19 | 113.32 | 118.02 | 48.6
清洁 | 17.6 | 51.17 | 7.63 | 39.92 | 96.72
中国｜清洁 +561，需求 +503 TWh
光伏 +336、风电 +138，合占清洁增量 84%。
水电 +45、核电 +37；净出口增加 2.5 TWh。
最终化石发电减少 56 TWh。
印度｜清洁 +97，需求 +49 TWh
光伏 +53、风电 +22、水电 +21 TWh。
需求增速从 6.2% 降至 2.4%，温和天气压低制冷需求。
净进口多 3.5 TWh，化石发电净减 52 TWh。
3/5
Notes: 中国2025太阳能335.89、风电138.41、清洁561.38 TWh。印度需求增长率2024为6.16%；2025为2.39%。Ember估计温和气温相对2024减少需求32 TWh，见报告第一章。两幅图分别使用0–900和0–200 TWh纵轴，突出各自跨越趋势；跨国量级比较见上页。
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/2025-in-review/
数据：Ember, Global Electricity Review 2026（2026-04-21），固定报告CSV。
https://ember-energy.org/app/uploads/2026/04/Global-Electricity-Review-2026-%E2%80%93-Report-dataset.csv
方法：https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
2025数据为按月度数据估计的毛发电量；清洁=可再生能源+核电；需求=毛发电量+净进口；年度变化单位TWh。来源中的两位小数用于计算，显示值按四舍五入取整。

## Slide 4
美国需求快于清洁增长，欧盟水电回落吞噬光伏增量
美国：2025 主要电源增减（TWh）
Chart: 
| 光伏 | 风电 | 水电 | 核电 | 煤电 | 气电
电量变化 | 85.07 | 12.49 | 4.66 | 2.92 | 84.99 | -62.56
欧盟：2025 主要电源增减（TWh）
Chart: 
| 光伏 | 风电 | 水电 | 核电 | 煤电 | 气电
电量变化 | 60.09 | -12.41 | -43.31 | 2.86 | -14.16 | 34.35
美国｜需求 +131 > 清洁 +105 TWh
光伏增加 85 TWh，覆盖约 65% 的需求增量。
煤电 +85、气电 −63 TWh，化石总量增加 24 TWh。
欧盟｜光伏 +60，被水电 −43 与风电 −12 抵消
清洁 +6、需求 +14、净出口 +10 TWh。
气电增加 34 TWh 补位，煤电减少 14 TWh。
4/5
Notes: 美国与欧盟柱图为相同−100至+100 TWh尺度，各电源同比净变化。美国其余化石+1.25，因此84.99−62.56+1.25=23.68。欧盟其余化石−2.66，因此−14.16+34.35−2.66=17.53。欧盟净进口−10.14代表净出口增加。
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/electricity-demand-and-supply-trends/
数据：Ember, Global Electricity Review 2026（2026-04-21），固定报告CSV。
https://ember-energy.org/app/uploads/2026/04/Global-Electricity-Review-2026-%E2%80%93-Report-dataset.csv
方法：https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
2025数据为按月度数据估计的毛发电量；清洁=可再生能源+核电；需求=毛发电量+净进口；年度变化单位TWh。来源中的两位小数用于计算，显示值按四舍五入取整。

## Slide 5
持续替代要同时扩大清洁发电、管理需求并平滑时空错配
全球下一年度化石发电变化（TWh）
情景演算：2025 需求为基数；各列为清洁增量
需求增速 | +800 | +1,000 | +1,200
2% | −164 | −364 | −564
3% | +153 | −47 | −247
4% | +471 | +271 | +71
维持 2025 年的清洁增量（887 TWh）时，
全球需求增长 2.79% 即耗尽替代余量。
清洁每增加 100 TWh，或需求每减少 100 TWh，
化石发电就相应减少 100 TWh。
把年度新增量转成稳定的替代能力
01 扩大有效发电量
中国风光新增 474 TWh 是全球替代的主力；建设进度应与并网、输电和利用小时一起管理。
02 控制新增负荷的尖峰
印度较低需求增速帮助清洁电力覆盖增长；工业能效、制冷效率和可调负荷共同影响需求门槛。
03 补足天气与小时缺口
欧盟水电少 43 TWh，跨区互济、储能和稳定
清洁电源共同填补缺口，考核减少的煤气电量。
替代进度的核心读数：清洁增量 − 需求增量 + 净进口增量；全球净进口项为零。
5/5
Notes: 情景为电量平衡演算：下一年需求增量=31779.37×增速；化石变化=需求增量−清洁增量。表格中的+800/+1000/+1200单位TWh，正数表示化石增加，负数表示减少。全球跨境净进口合计为零。临界增速886.94/31779.37=2.7909%。建议为从国家数据推导的系统管理判断。
数据：Ember, Global Electricity Review 2026（2026-04-21），固定报告CSV。
https://ember-energy.org/app/uploads/2026/04/Global-Electricity-Review-2026-%E2%80%93-Report-dataset.csv
方法：https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
2025数据为按月度数据估计的毛发电量；清洁=可再生能源+核电；需求=毛发电量+净进口；年度变化单位TWh。来源中的两位小数用于计算，显示值按四舍五入取整。